聚合硫酸铝

聚合硫酸铝是一种白色或浅灰黄色块状或片状物体，主要用于饮用水净化和工业污水处理的絮凝剂；也可用于造纸业增加纸张的强度助剂，着色剂和消泡剂等。乐邦生产的聚合硫酸铝分子结构庞大，吸附能力强，净水效果优于所有传统的无机净水剂。投入原水后形成的絮凝体大，沉淀速度快，活性高，过滤性好。 且对各种原水的适应性强，对水的PH值影响极小(PH值4-11)。不论原水浊度高低，废水污染物浓度大小，其净化效果显著。乐邦聚合硫酸铝高效低耗，用量少。对设备、管道腐蚀性小，操作方便，投药量小，净化成本低。

【乐邦聚合硫酸铝应用范围】
    净化生活饮用水，净化后的水质达到国家规定的饮用水标准。
    可广泛应用于工业用水和城市污水，处理后水质指标可达一级排放标准。
    净化造纸、印染等行业废水，用量少，脱色效果佳，被处理水可回用。
    净化处理含铅、铬、镉、硫化物等的废水、生活污水,被处理水可达到排放标准。
    净化处理浮选尾矿溢流红水，被处理水可做工业用水。
    净化处理含氟原水、含油废水、油田回注水及煤油厂的油水分离等，其净化效果都比较显著。

【乐邦聚合硫酸铝产品使用方法】
    1、固体药剂根据使用量，按5-15倍稀释。
    2、用量可根据原水的不同浑度，测定最佳投药量，一般混浊（浊度在100-500mg/L）水，每千吨使用本品10-20公斤，非饮用水高浊度工业污水可适当投加量 .
【乐邦聚合硫酸铝技术指标】

| 指标名称 | 优质 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 白色 | 浅白灰色 | 浅灰黄色 |
| 氧化铝（AL2O3）%>= | 15.8 | 15.7 | 15.6 |
| 氧化铁（Fe2O3）%<= | 0.20 | 0.35 | 0.50 |
| 水不溶物%<= | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
| PH值（%的水溶液） | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 砷（As）%<= | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| 重金属（以Pb计）%<= | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

【乐邦聚合硫酸铝优势】
    1、聚合硫酸铝用于净水并且在纺织品的印染中作为媒介。在水的净化中，聚合硫酸铝使杂质凝结，更容易沉淀和过滤。
    2、当溶解于大量中性或微碱性的水中时，产生胶体沉淀氢氧化铝，Al(OH)3。在印染布料时，氢氧化铝胶体使得染料更容易附着于植物纤维之上。
    3、聚合硫酸铝也是被用来调节土壤PH值，因为聚合硫酸铝水解生成氢氧化铝的同时产生少量的硫酸稀溶液。
【乐邦聚合硫酸铝包装及运输】
    聚合硫酸铝为25或50kg编织袋装。应放置室内阴凉干燥处，避免日晒雨淋，不得与有毒，易燃、易腐物品混放。