印染厂用聚合氯化铝

乐邦提供的聚合氯化铝脱色性能好，因此，常用于印染废水的脱色。乐邦印染厂用聚合氯化铝以硫酸亚铁，硫酸，铝盐为基本原料，在硫酸介质中以MnO2为催化剂，经空气氧化而得到的一种高聚合度无机高分子聚合硫酸铁絮凝剂，对印染废水进行处理，废水的脱色率达98％以上，COD去除率达75％以上，基本达到国家规定的排放标准。 
    先来了解印染厂的废水特性，是以活性染料为主，直接染料为辅，属于高色度、高浓度废水，用混凝法对此废水进行处理时，当PAC投加量为700～900mg/L，pH值控制在5.4～6.6时，脱色率可达93％，且PAC较其它絮凝剂所产生的矾花大、沉降速度快，另外，研究还发现对于以活性染料为主的印染废水，PAC的投加量要比处理疏水性染料时的投加料要多。

采用絮凝法处理溴氨酸活性染料生产废水，当PAC的投加量2g/L时，脱色率和COD去除率均在90％以上。此外，通过对染色废水混凝脱色机理的研究进一步表明，聚铝混凝脱色的pH值范围广，对于大部分染料废水，都可获得较理想的脱色效果，但对单偶氮、低分子量含水溶性基团较多的亲水性染料，则不能采用聚铝絮凝剂脱色。
    印染废水处理一直是污水处理中比较关注的废水处理之一，乐邦专业生产提供印染厂用聚合氯化铝，质量保证，价格合理，全国免费热线：400-770-3343